## Slide 1
梯级同步建设下施工导流风险控制效益分配及决策研究
答辩人：聂鹏 指导老师：胡志根 研究方向：施工组织管理与系统仿真
时间：2021.05.25
Notes: 尊敬的各位评委大家好，我是工学硕士聂鹏，导师为胡志根教授，我的毕业论文题目是“梯级同步建设下施工导流风险控制效益分配及决策研究”

## Slide 2
绪论
01.
02.
同步建设下梯级施工导流
系统风险分析
03.
同步建设下导流风险控制
效益分配及决策
04.
工程案例分析
05.
结论与展望
Notes: 接下来我将从五个部分对论文内容进行介绍。

## Slide 3
01
绪论
1.1 研究背景及意义
1.2 国内外研究现状
1.3 研究问题及方法
Notes: 第一部分 绪论

## Slide 4: 1.1研究背景及意义
能源需求不断提高
水能资源的支撑性作用
保证水能资源开发
建立以可再生能源为主的能源体系
不可再生能源
可再生能源
16.6%
4.0%
2.0%
1.5%
0.4%
即：水能资源的发电份额超过所有其他可再生能源总和的两倍
水能是世界上最大的可再生能源发电来源。
24.5%
75.5%
全球发电量份额
Notes: 随着我国经济的发展，以可再生能源为主的能源体系是保障我国能源安全和可持续发展的必然选择。
通过全球发电量份额图可知，水能是世界上最大的的可再生能源发电来源，对其他可再生能源具有支撑性作用
因此，加快水利水电工程的建设将会是我国优化能源结构的主要途径。

## Slide 5: 1.1研究背景及意义
施工导流是贯穿水利水电工程建设全过程的关键环节之一，是施工组织设计的重要内容。
水利水电工程
施工导流
关键环节
Notes: 目前，最为普遍的水能资源的利用形式就是修建水利水电工程，而施工导流是贯穿水利水电工程建设全过程的关键环节之一，是施工组织设计的重要内容。

## Slide 6: 1.1研究背景及意义
施工导流系统是水利水电工程的重要组成部分，其失事后果严重，必须对导流风险加以控制。
施工导流系统的作用
通过挡、泄水建筑物实现对水流的控制
为主体工程创造干地施工条件
导流系统失效的后果
参建各方的巨大经济损失，影响工程进度
影响流域梯级总体规划布局
威胁下游用水安全
导流风险分析的意义
为导流风险控制提供指导
给导流方案决策提供依据，优选更为合理的导流方案
Notes: 施工导流主要通过挡、泄水建筑物实现对水流的控制，为主体工程创造良好的干地施工条件。
由于导流工程建设周期短，其风险抵抗能力与主体工程相比较弱，一旦发生导流风险，不仅会影响工程的施工进度，还会给下游带来巨大的经济损失甚至人员伤亡，
因此，对导流风险进行分析并加以控制有重大的现实意义

## Slide 7: 1.1研究背景及意义
流域上互通
空间上相邻
为加快水能资源的开发、优化流域水资源配置，我国在通常大江大河上采用梯级滚动开发
采用同步建设的模式进行梯级水电开发能有效降低电站的管理成本，有利于实现资源最优配置、加快梯级开发进度，符合梯级开发遵循流域开发的基本原则。
在建电站A
同步导流
上、下游梯级电站的施工导流出现新的风险因素
在建电站B
同步建设
Notes: 在流域梯级电站滚动开发的大背景下，流域开发程度的不断提高，两相邻电站同时处于在建状态的现象屡见不鲜，为方便管理及降低工程投资，实现资源最优配置、加快梯级开发进度，开发主体倾向于采用上、下游电站同步建设的开发模式
在梯级同步建设条件下，两电站在空间上相邻，在流域上互通，其施工导流存在新的风险因素

## Slide 8: 1.1研究背景及意义
梯级电站
同步建设
风险损失增加
存在风险传递可能
导流风险因素增加
导流风险特性发生改变
决策属性发生改变
影响电站发电与导流投资
导流风险控制
同步建设的导流风险分析
导流方案多属性群决策
风险控制效益分配
Notes: 在同步建设模式下，相邻电站在空间上相互连通，使得电站的导流风险因素相互交织，其施工导流风险存在一定的传播效应；再加上施工期导流系统风险抵御能力较差，容易引发连溃事件，造成的损失呈几何倍数增加，需对导流风险进行控制。
然而导流风险控制会影响电站发电与导流投资，使梯级电站间出现利益矛盾，导流方案的决策属性也发生改变。
因此，本文针对梯级同步建设环境下的施工导流系统，在风险分析的基础上探索风险控制效益分配机制，并考虑效益分配对决策属性的影响，对导流方案进行群决策，为梯级导流风险控制和流域整体规划提供理论基础。

## Slide 9: 1.2国内外研究现状
基于施工洪水的风险估计
施工导流风险估计
基于可靠性的风险估计
基于堰前水位的风险估计
现有研究的不足
对不同建设环境下多个梯级电站的导流风险分析较少
忽略了同步建设下风险控制对导流方案决策的影响
发展
具体
提高导流标准
导流风险控制
未定量考虑导流风险控制对同步建设梯级电站的影响
及效益分配
施工导流风险控制
施工导流方案决策
效益分配
联合调度
控制汛限水位
调整下游尾水
按比例分配法
单指标法
综合指标法
博弈论法
前提
多属性决策
互检验理论
谈判集合
多属性群决策
双层决策模型
三区间数理论
观点动力学
交互决策
梯级电站
Notes: 关于国内外研究现状，本文主要从施工导流风险估计、施工导流风险控制及效益分配、施工导流方案决策三个部分展开，
现有研究的不足主要有三点，一、对不同建设环境下多个梯级电站的导流风险分析较少 二、未定量考虑导流风险控制对同步建设梯级电站的影响 三、忽略了同步建设下风险控制对导流方案决策的影响，这三点也是本文研究的重点所在

## Slide 10: 1.3研究内容及方法
施工洪水分析
风险分析
Monte-Carlo法
结合
同步建设下导流风险控制效益分配及决策模型
实例分析
导流风险估计模型
考虑效益分配的多属性群决策模型
在实际水利水电工程中求解验证
基于TOPSIS的多属性群决策模型
多决策者参与的方案决策
基础
基于合作博弈的效益分配
基于Shapley值的多人博弈分配模型
不确定性分析
决策指标规范化
主客观赋权法
矩阵相似度法
影响
根据联盟贡献度分配效益
合作联盟的特征分析
导流风险率估计
上游电站风险控制效益
导流方案决策基本要素
Notes: 根据研究背景及研究现状，可以得出本文研究内容及方法为：基于Monte-Carlo法分析施工导流风险，根据合作博弈理论以联盟的贡献度为指标对风险控制效益进行分配，并在效益分配的基础上，将决策指标的规范化，主客观赋权法、矩阵相似度等理论方法有机结合，对导流方案进行群决策，最后通过实例分析验证模型的合理性。

## Slide 11
02
同步建设下梯级施工导流系统风险分析
2.1 导流风险概述
2.2 施工洪水分析
2.3 导流风险率估计
Notes: 第二部分为同步建设下梯级施工导流系统风险分析

## Slide 12: 2.1导流风险概述
导流风险
某些不确定的因素导致施工导流系统失效的可能性，这种可能性通常用概率来描述
Zup表示导流过程中上游围堰的堰前最高水位；
Hup表示挡水期上游围堰设计高程。
Hup
上游围堰
Zup
在确定的导流时段内，上游围堰堰前水位超过堰顶高程的概率。
Notes: 施工导流系统风险是指“某些不确定的因素导致施工导流系统失效的可能性，且这种可能性通常用概率来描述。
施工导流过程中，上游围堰的堰前水位是最易观察到的风险因素，故本文所描述的导流风险的定义为：在确定的导流时段内，堰前水位超过堰顶高程的概率。

## Slide 13: 2.1导流风险概述
设计断面在汛期所遭遇的洪水
堰前水位
施工洪水
上游围堰高程
围堰高度
泄水建筑物下泄洪水能力
泄流能力
导流风险
施工洪水是导致导流系统发生风险事件的最直接、且最根本的因素
河道
上游电站下泄洪水
区间洪水
施工洪水
洪水不确定性
洪水叠加的不确定性
洪水演进
施工导流系统
下泄洪水
泄流能力不确定性
调洪演算
上游为
已建电站
上游为
在建电站
Notes: 根据导流风险的定义，围堰高度及堰前水位为关键风险因素，而堰前水位又由泄流能力和施工洪水控制，其中围堰高度及泄流能力是导流系统的设计指标，可以看出施工洪水是导致导流系统发生风险事件的最直接、且最根本的因素。因此，从施工洪水的产生与发展进行分析
为便于分析，本文假设处于上游的在建电站的上游为已建电站，两个在建电站的施工洪水过程可以归纳如图，上游电站下泄洪水与区间洪水叠加，经河道洪水演进后形成施工洪水，其中下泄洪水需根据上游电站的建设状态分别讨论。

## Slide 14: 2.2施工洪水分析
溃堰洪水计算
计算溃堰洪峰流量
推求峰后流量过程线
推求峰前流量过程线
水库调洪演算是根据拟定的设计洪水过程线、泄洪建筑物的泄流能力曲线及水位库容关系等基本资料，按确定的防洪调度规则，采用适当的计算方法，求得库水位和下泄流量过程线。
调洪演算
上游电站下泄洪水
Notes: 上游电站下泄洪水是施工洪水的主要组成部分，其洪水过程一般根据设计洪水过程线、泄洪建筑物的泄流能力曲线及水位库容关系等基本资料通过调洪演算计算得出，通常认为下泄洪水过程服从PⅢ型分布
然而，同步建设条件下的上、下游均为在建电站，由于在建电站的洪水抵御能力较差，当在建电站发生导流风险时，其下泄洪水过程则无法通过调洪演算推求，需根据溃坝水力学中的公式计算溃堰洪水过程

## Slide 15: 2.2施工洪水分析
洪水叠加计算
典型年组合法
最不利组合法
最可能组合法
区间洪水是指从上游控制断面到下游设计断面之间区域所产生的洪水，是下游施工洪水的重要组成部分，一般采用间接资料等间接方法计算。
区间洪水
区间洪水与叠加
洪水叠加计算指上游控制断面下泄洪水过程在下游河道与区间洪水过程相加。
Notes: 区间洪水是指从上游控制断面到下游设计断面之间集水区域的支流汇入、降水等产流过程所产生的洪水，是下游施工洪水的重要组成部分，且对于相距较远的梯级电站而言，区间洪水的占比较大。由于产流过程较难直接测量，一般采用间接方法计算区间洪水。通常认为区间洪水过程也服从PⅢ型分布
上游下泄洪水与区间洪水遭遇后叠加形成下游电站设计断面的施工洪水，考虑到下泄洪水过程线与区间洪水过程线相差较大，叠加计算一般采用近似计算方法，主要包括：典型年组合法、最不利组合法、最可能组合法等。出于设计安全角度考虑，本文选用最不利组合法。

## Slide 16: 2.2施工洪水分析
G-T-McGarthy提出的马斯京根法
S表示河段总槽蓄量，为时间t的函数；
I ,Q分别表示河段上断面入流量和河段下断面出流量。
x表示流量比重因子，反映水面曲线形状及河段调蓄能力；
k表示稳定洪水波在河段的传播时间，即槽蓄系数；
河道洪水演进
Notes: 由于河道对洪水具有调蓄作用，为推求施工洪水，需通过河道洪水演进对下泄洪水与区间洪水叠加后的洪水进行分析
为避免对河道地形资料等数据的依赖性，本文通过水文学方法：马斯京根法对叠加后的洪水进行演算，演算过程如图所示

## Slide 17: 2.4导流风险率估计
风险估计方法
一次二阶矩法
JC法
Monte-Carlo法
随机抽样
计算风险
计算
判断
重复模拟
通过调洪演算得到堰前水位分布
重复上述模拟过程
从施工洪水过程中随机抽取一个样本
对比堰前水位和堰高判断是否失效
根据大数定理求解导流风险
Notes: 对施工洪水分析后，需选取合适的方法对导流风险进行估计，常见的导流风险估计方法有一次二阶矩法、JC法和Monte-Carlo法
由于Monte-Carlo法对随机参数的耦合较好，本文采用Monte-Carlo法进行风险估计，基本原理为：从施工洪水过程中随机抽取一个样本，然后通过调洪演算模拟洪水入流到出流的完整过程，然后通过判断堰前水位与上游围堰高层判断是否发生风险，多次重复后，统计模拟结果便能得到导流风险率

## Slide 18: 2.4导流风险率估计
基于Monte-Carlo法的风险估计
输入计算参数
随机抽取洪水过程
计算导流风险
调洪演算
Notes: 因此，基于Monte-Carlo法风险估计的导流风险估计具体计算步骤如图所示
输入计算参数后，随机抽取N次洪水过程，统计发生风险的次数K，则导流风险为K/N

## Slide 19: 2.4导流风险率估计
根据上游在建电站是否发生风险，其下泄洪水可以分为两种情况：
(1)上游电站导流系统未发生风险，洪水经导流建筑物正常下泄洪水；
(2)上游电站导流系统发生风险，下泄洪水转变为溃堰洪水。
P(a)表示上游在建电站失效的概率；
P(b)表示下游导流系统失效的概率；
P(b|a)表示上游导流系统未失效时，下游导流系统失效的概率；
贝叶斯理论
P(b|)表示上游导流系统失效时，下游导流系统失效的概率，即连溃风险。
下游在建电站导流风险计算
在同步建设环境下，由于上游导流系统存在溃堰风险，在分析下游导流系统风险时还要结合上游导流系统是否发生风险综合考虑。
Notes: 然而在同步建设环境下，由于上游导流系统存在溃堰风险，在分析下游导流系统风险时不仅要考虑导流系统本身蓄泄洪水能力，还要需结合上游导流系统是否发生风险综合考虑
在建电站的下泄洪水可以分为正常下泄和溃堰洪水两种情况，此时，其导流风险计算公式可根据贝叶斯理论得出

## Slide 20: 2.4导流风险率估计
计算流程
上游在建电站
发生导流风险nA次
未发生导流风险M-nA次
溃堰洪水过程线
正常下泄洪水过程线
溃堰计算
调洪演算
下游在建电站
发生导流风险nB1次
发生导流风险nB2次
从溃堰洪水过程线中随机抽取nA组
从正常下泄洪水过程线中随机抽取M-nA组
P(a)
P(b|a)
P(a)
Notes: 具体计算流程如图所示，假设上游在建电站在M次模拟中共发生nA次风险，
则在计算下游在建电站的导流风险时，从溃堰洪水过程与正常下泄洪水过程中分别随机抽取nA组和M-nA组，分别进行调洪演算，统计风险发生次数，最后根据计算公式得到其导流风险的计算结果

## Slide 21
03
同步建设下导流风险控制效益分配及决策
3.1 控泄综合效益分析
3.2 基于合作博弈的效益分配模型
3.3 施工导流方案多属性群决策
Notes: 第三章同步建设下导流风险控制效益分配及决策

## Slide 22: 3.1控泄综合效益分析
同步建设导流风险较大
依靠上游已建电站控制风险
控泄效益的产生
上游已建电站控制下泄流量
控泄效益的组成
对梯级电站的效益造成影响
下游导流系统
控泄电站本身
上游电站控泄
防洪风险增大
存在发电损失
电站调度管理费用
导流风险收益
导流投资收益
导流进度收益
控泄综合效益
Notes: 通过风险分析可知，同步建设下导流风险较大，需进行风险控制。而在单一主体开发的流域内，由于各梯级水电站天然具有协同合作的基础，通常利用上游电站调控其下泄洪水，进而控制导流风险。
上游电站的控泄行为对电站本身及其下游的施工导流系统造成了一定的影响。其中，上游电站通过改变原有的洪水调度规则来控制下泄洪水，其发电机组无法处于最优的经济运行方式，可能存在风险成本及发电损失等。另一方面，下游导流系统的施工洪水受上游影响，施工导流设计洪水降低，其导流风险和导流标准可能发生变化，存在风险效益、投资及进度效益（导流风险收益的计算依托于风险率的计算），上述之和被称为控泄综合效益

## Slide 23: 3.2基于合作博弈的效益分配模型
博弈论
局中人
策略集
收益
多用于解决理性的决策个体或群体之间发生冲突与合作时的决策与均衡问题
理性个体行动间相互牵连，每个决策行为取决于其他理性个体的行动
博弈基本要素
信息
次序
合作博弈
非合作博弈
每个决策个体都是理性的，会做出最大化自身的利益的决策
强调团体理性、效率与公平，在考虑本身利益的同时，还需要考虑整体利益
Shapley值
纳什均衡
是否能达成有一定约束力的协议
是
否
Notes: 合理的效益分配机制是开展合作的前提，博弈论多用于解决理性的决策个体或群体之间发生冲突与合作时的决策与均衡问题，基于博弈论对控泄综合效益进行合理分配，能使各电站达成稳固的合作关系，从而实现对流域水资源的高效配置
博弈的基本要素有：局中人，策略集、收益、信息、次序
按照博弈中的参与者之间能否达成具有一定约束力的协议，博弈论可以被分为合作博弈和非合作博弈两大类，其中非合作博弈强调个体利益的最大化，最终达成纳什均衡。而合作博弈则强调团体理性、效率与公平，其解为shapley值
在梯级同步建设环境下，各梯级电站联系密切，且都有优化水资源配置的共同目标，容易达成有一定约束力的协议，故选用合作博弈理论对控泄效益进行分配

## Slide 24: 3.2基于合作博弈的效益分配模型
合作博弈的解
Shapley值
通过局中人在联盟中的边际贡献的期望效用为标准进行效益分配
所有联盟组合中出现联盟M的概率
因电站i加入联盟而带来的收益
电站i在该合作博弈中的Shapley值
对联盟所产生的控泄利益进行分配
假设在n个梯级电站参与的合作博弈中，对于集合中的任意子集MN，称M为一个联盟
Notes: 确定合作联盟后最重要的问题就是如何对联盟所产生的控泄利益进行分配，即求取合作博弈的解
Shapley值作为合作博弈的解概念，其通过局中人在联盟中的边际贡献的期望效用为标准进行效益分配，
计算公式如图所示，其中所有联盟组合中出现联盟M的概率乘以因电站i加入联盟而带来的收益即为期望效用，而期望效用之和即为该电站的Shapley值

## Slide 25: 3.2基于合作博弈的效益分配模型
效益分配比例
分配结果验证
Ki(M)表示电站i的效益分配比例
φi表示电站i的Shapley值
x表示控泄综合效益
集体理性
个体理性
Notes: 通过shapley值的相对比例即可确定其效益分配比例，并根据效益分配比例将控泄综合效益合理分配给参与合作的梯级电站
同时，为同时满足集体理性与个体理性，其分配结果需满足上述不等式组，即上游电站的控泄收益必须为正值，且效益分配后，每个参与合作的电站收益均大于0

## Slide 26: 3.3施工导流方案多属性群决策
导流方案决策
同步建设
风险控制
导流风险改变
控泄效益分配
导流工程投资变化
同步决策
决策问题分析
决策复杂度增加
单一决策主体难以满足要求
多属性群决策
Notes: 在梯级同步建设环境下，各梯级电站之间相互影响，其中施工导流系统受到上游控泄电站或在建电站的影响，导流风险有所改变；且对产生的综合控泄效益进行分配后，下游在建电站的工程投资也同样发生了改变。
在这一条件下，对同步建设的两个梯级电站进行同步决策更能符合实际情况。
此时，决策问题的复杂程度增加，而单个决策主体受限于自身的经验与决策能力，难以对决策问题进行全面的评价；为满足决策要求，需多个决策主体参与决策的各个阶段，这类决策被称为多属性群决策。

## Slide 27: 3.3施工导流方案多属性群决策
多属性群决策
多属性群决策的关键在于决策者偏好的集结。
群决策是把不同决策者的关于方案集合中方案的偏好按某种规则集结为决策群体的一致或妥协的群体偏好序。
决策者偏好
集结
Notes: 多属性群决策研究一个群体共同进行一项决策活动，并将决策者对方案的偏好按某种规则集结为决策群体，最终得到符合群体偏好的决策结果。
群决策的基本流程如右图所示，在得到决策者偏好的前提下，一般通过决策者权重将对其进行集结；可以看到，相较于传统决策，群决策的关键在于决策者偏好的集结，接下来将对施工导流方案多属性群决策进行介绍

## Slide 28: 3.3导流方案多属性群决策
决策指标
确定性费用
不确定性费用
最大平均施工强度
建设成本
风险损失
施工工期
在导流工程建设中，人们总是希望能在导流风险率允许的条件下，在最短的工期内，用最少的费用将导流工程建设完成，
向量归一法
极差变化法
比重变化法
指标规范化
隶属度矩阵R
决策矩阵X
Notes: 首先，在导流工程建设中，人们总是希望能在导流风险率允许的条件下，在最短的工期内，用最少的费用将导流工程建设完成，因此在进行导流标准决策时一般选取确定性费用，不确定性费用和施工强度作为导流方案决策的指标。
确定决策指标后，由于各决策指标之间因量纲、类型的不同而存在不可公度性，还需对决策矩阵进行规范化，得到隶属度矩阵

## Slide 29: 3.3施工导流方案多属性群决策
指标权重的确定
主观赋权
决策者分别选取最优、最劣两个指标
最优最劣法
采用1~9分制分别确定其他指标的相对重要程度与不重要程度
根据数学规划原理，计算主观权重u
客观赋权
变化程度越大则熵值越小，对应的权重越大
熵权法
综合赋权
离差极小化法
Hj表示第j个指标的熵值
vj表示第j个指标的客观权重
在不同权重中寻求一致，使主、客观权重的偏差最小
归一化
wj表示第j个指标的综合权重
决策者偏好
主观意见
指标特征
Notes: 确定决策指标后，决策者们需根据偏好对决策指标进行赋权
目前确定指标权重的方法大致有两类：一类是基于决策者偏好的主观赋权法，另一类是基于隶属度矩阵的客观赋权法。其中主观赋权法具有较大的主观随意性，而客观赋权法受数据波动影响较太大。因此，本文将主观权重和客观权重耦合得到的综合权重作为决策的指标权重。
本文主观权重采用最优最劣法，客观权重采用熵权法，最后离差极小化法得到综合权重

## Slide 30: 3.3施工导流方案多属性群决策
决策者偏好集结
矩阵相似度法
计算决策者de和决策者dh加权决策矩阵的相似度
将各矩阵两两对比p²次，得到相似度矩阵S
通过公式计算决策者dk的权重λk
将决策者权重分别与其所对应的加权决策矩阵相乘，再相加集结得到群体加权决策矩阵Y
Notes: 确定了每个决策者偏好后，需对决策者偏好进行集结，在本文梯级电站合作控泄的大背景下，寻求群体决策与个体意见的一致显得较为重要，因此基于矩阵相似度法，通过比较各决策者的加权决策矩阵的相似度，求取决策者权重
群体相似度代表该决策者的决策矩阵越符合群体一致性，即决策者信息的一致性越高，应赋予更大的权重，
最后将决策者权重分别与其所对应的加权决策矩阵相乘，再相加集结得到群体加权决策矩阵Y

## Slide 31: 3.3施工导流方案多属性群决策
决策方法的选择
TOPSIS法也叫逼近理想解排序法，根据评价对象与理想解的接近程度进行排序
偏好信息 | 偏好信息特征 | 常用方法
无偏好信息 | 无 | 优势法、maximin法。
有偏好信息 | 基准水平 | 连接法、分离法。
 | 排序 | 字典序法、排列法、蒙特卡洛法、DEA模拟法。
 | 基数 | 线性分配法、简单加性加权法、层次分析法、TOPSIS法、ELECTRE法、PROMETHEE法。
决策方法
决策信息处理
决策方案排序
Notes: 得到群体加权决策矩阵后，决策群体需使用决策方法对矩阵中的信息进行处理分析，进而获得方案排序。
根据决策群体是否提供偏好信息及偏好信息特征的不同，常见的决策方法如下表所示
其中基于属性基数偏好信息的TOPSIS法是在现有的方案中进行相对优劣的评估，可用于通过较多个指标来与理想解的接近程度进行方案排序。本文以群体加权决策矩阵Y为分析对象，通过TOPSIS法对导流方案进行排序

## Slide 32
04
工程案例分析
4.1 工程概况
4.2 导流风险率计算
4.3 控泄效益分配
4.4 导流方案群决策
Notes: 第四章实例分析

## Slide 33: 4.1工程概况
某流域拟规划同步建设水电站A和水电站B，两电站的上游为已建电站G，三个电站串联分布
装机容量：3600MW
汛限水位：841.0m
季调节水电站
装机容量：330MW
最大坝高：54.0m
设计洪水标准20～10a
装机容量：360MW
最大坝高：63.0m
设计洪水标准20～10a
调洪库容：10.56亿m3
分期导流
分期导流
9km
Notes: 某流域拟规划同步建设水电站A和水电站B，两电站的上游为已建电站G，三个电站串联分布，基本参数如图所示

## Slide 34: 4.2导流风险率计算
项目 | 单位 | 设计值 |  |  |  | 统计值 |  | 
 |  | P=0.1% | P=0.2% | P=1% | P=2% | 均值 | Cv | Cs/Cv
Qm | m3/s | 9950 | 9460 | 8230 | 7690 | 4900 | 0.22 | 5
W24h | 亿m3 | 8.36 | 7.95 | 6.92 | 6.47 | 4.12 | 0.22 | 5
W3d | 亿m3 | 20.9 | 19.9 | 17.7 | 16.7 | 11.3 | 0.19 | 5
W7d | 亿m3 | 41.2 | 39.6 | 35.6 | 33.7 | 23.7 | 0.17 | 5
项目 | 单位 | 设计值 |  |  |  | 统计值 |  | 
 |  | P=0.1% | P=0.2% | P=1% | P=2% | 均值 | Cv | Cs/Cv
Qm | m3/s | 4600 | 4270 | 3450 | 3090 | 1030 | 0.40 | 4
W24h | 亿m3 | 2.41 | 2.24 | 1.86 | 1.69 | 0.61 | 0.35 | 4
W3d | 亿m3 | 4.84 | 4.54 | 3.83 | 3.50 | 1.36 | 0.31 | 4
W7d | 亿m3 | 8.09 | 7.62 | 6.51 | 6.03 | 2.46 | 0.28 | 4
电站G坝址处洪水
水文参数
电站G~A区间洪水
G~A河段
洪水演进参数
河段长度：37.3km
平均纵比降：0.38%
坡底糙率：0.059
河道洪水平均历时：3h
区间洪水平均历时：1h
A~B河段
河段长度：9.0km
不考虑河道调蓄作用
Notes: 电站G坝址处洪水与G~A区间洪水的水文参数如表所示，G~A河段与A~B河段的洪水演进参数见右图

## Slide 35: 4.1工程概况
备选方案 | 电站G | 电站A |  | 电站B | 
 | 汛限水位(m) | 导流标准 | 设计流量 (m³/s) | 导流标准 | 设计流量 (m³/s)
方案1 | 838.4 | 10年一遇 | 6080 | 10年一遇 | 6375
方案2 |  | 10年一遇 | 6080 | 20年一遇 | 6920
方案3 |  | 20年一遇 | 6600 | 10年一遇 | 6375
方案4 |  | 20年一遇 | 6600 | 20年一遇 | 6920
方案5 | 836.2 | 10年一遇 | 6080 | 10年一遇 | 6375
方案6 |  | 10年一遇 | 6080 | 20年一遇 | 6920
方案7 |  | 20年一遇 | 6600 | 10年一遇 | 6375
方案8 |  | 20年一遇 | 6600 | 20年一遇 | 6920
方案9 | 841.0 | 20年一遇 | 6600 | 20年一遇 | 6920
原始对比方案
汛限水位：838.4m
电站G
汛限水位：836.2m
导流标准：10年一遇
电站A
导流标准：20年一遇
导流标准：10年一遇
电站B
导流标准：20年一遇
Notes: 为分析上游控泄对导流系统的影响，决策出同步建设条件下最优的导流标准组合方案，本文以电站G的两个汛限水位(838.4m、836.2m)与电站A、B的两个导流标准(10a、20a)分别进行组合得出八个导流方案，再加上当电站G不参与控泄时(汛限水位841.0m)，电站A、B均采用20a的导流标准的对比方案，初步拟定以下九套备选方案，

## Slide 36: 4.2导流风险率计算
溃堰洪水计算
工况名称 |  | 堰前水位 (m) | 围堰高度 (m) | 围堰宽度 (m) | 库容 (×108m³) | 溃堰洪峰流量 (m³/s)
一期导流 | 10年一遇 | 587.3 | 20.0 | 74.0 | 0.0648 | 12526.6
 | 20年一遇 | 588.2 | 21.0 | 77.9 | 0.0765 | 14529.6
二期导流 | 10年一遇 | 591.3 | 23.0 | 88.5 | 0.1283 | 23613.9
 | 20年一遇 | 592.4 | 24.1 | 93.4 | 0.1470 | 24128.4
连溃风险计算
导流时段 | 电站A |  | 电站B |  | 模拟次数 | 发生风险次数 | 连溃风险(%)
 | 导流标准 | 围堰高程(m) | 导流标准 | 围堰高程(m) |  |  | 
一期导流 | 10a | 588.5 | 10a | 574.0 | 20000 | 14462 | 72.31
 |  |  | 20a | 575.2 |  | 13521 | 67.60
 | 20a | 589.5 | 10a | 574.0 |  | 14924 | 74.62
 |  |  | 20a | 575.2 |  | 13968 | 69.84
二期导流 | 10a | 593.0 | 10a | 579.0 |  | 16334 | 81.67
 |  |  | 20a | 580.2 |  | 15238 | 76.19
 | 20a | 594.1 | 10a | 579.0 |  | 16648 | 83.24
 |  |  | 20a | 580.2 |  | 15634 | 78.17
溃堰洪峰流量
溃堰洪水过程
Monte-Carlo法
连溃风险计算
电站A的溃堰形式为漫顶渐溃
连溃风险较大
Notes: 由于电站A采用的是土石围堰，溃堰洪水按照漫顶渐溃进行计算，电站A采用不同导流标准下的溃堰洪峰流量计算结果如下
然后通过溃堰洪峰流量推求溃堰洪水过程，利用Monte-Carlo法计算上游电站A发生风险后，电站B发生风险的概率，即连溃风险如表中所示，可以看到连溃风险均大于60%，连溃风险较大

## Slide 37: 4.2导流风险率计算
备选方案 | 电站G 汛限水位(m) | 电站A导流风险率 |  |  |  | 电站B导流风险率 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 不考虑连溃 |  |  | 考虑连溃 |  | 
 |  | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ
方案1 | 838.4 | 5.34 | 5.34 | 3.18 | 3.18 | 5.88 | 4.11 | 4.11 | 9.43 | 8.26 | 6.58
方案2 |  | 5.34 | 5.34 | 3.18 | 3.18 | 5.43 | 3.78 | 3.78 | 8.75 | 7.65 | 6.08
方案3 |  | 4.91 | 4.91 | 2.77 | 2.77 | 5.88 | 4.11 | 4.11 | 9.25 | 7.99 | 6.30
方案4 |  | 4.91 | 4.91 | 2.77 | 2.77 | 5.43 | 3.78 | 3.78 | 8.59 | 7.43 | 5.84
方案5 | 836.2 | 5.16 | 5.16 | 2.70 | 2.70 | 5.62 | 3.92 | 3.92 | 9.06 | 7.93 | 6.02
方案6 |  | 5.16 | 5.16 | 2.70 | 2.70 | 5.16 | 3.53 | 3.53 | 8.39 | 7.28 | 5.49
方案7 |  | 4.80 | 4.80 | 2.55 | 2.55 | 5.62 | 3.92 | 3.92 | 8.93 | 7.72 | 5.94
方案8 |  | 4.80 | 4.80 | 2.55 | 2.55 | 5.16 | 3.53 | 3.53 | 8.27 | 7.11 | 5.43
方案9 | 841.0 | 5.11 | 5.11 | 2.96 | 2.96 | 5.65 | 3.95 | 3.95 | 8.93 | 7.74 | 6.15
注：表中Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ分别代表工程开工后的第2年、第3年、第4年、第5年。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
导流进度安排：
电站A在第2年2月到第3年10月为导流一期，而在第3年11月到第5年11月为导流二期；
电站B在第1年10月至第2年12月为导流一期，而在第3年1月至第5年1月为导流二期，两工程计划同时开工。
各方案逐年导流风险率计算
风险调控效果显著
Notes: 随后，根据两个电站的施工导流进度安排逐年对导流风险率进行计算，计算结果如表所示
通过对比采用相同导流标准的方案4，方案8和方案9可以看出，随着上游电站G将汛限水位从841m降到838.4m，再降到836.2m，此时电站A,B的导流风险风险也不断减低，风险调控效果显著。

## Slide 38: 4.3控泄效益分配
汛期平均耗水率：3.34m3/(kW·h)
发电损失
同期上网电价：0.346元/(kW·h)
汛限水位838.4m：454.4万元
汛限水位836.2m：664.6万元
备选方案 | 电站A |  |  |  | 电站B |  | 
 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ
方案1 | -269.79 | -370.55 | -431.45 | -522.96 | -560.38 | -821.17 | -873.13
方案2 | -269.79 | -370.55 | -431.45 | -522.96 | 204.21 | 144.24 | 137.03
方案3 | 228.33 | 311.00 | 400.53 | 483.63 | -364.22 | -405.89 | -304.58
方案4 | 228.33 | 311.00 | 400.53 | 483.63 | 388.07 | 498.42 | 646.25
方案5 | -64.77 | -88.96 | 516.75 | 626.35 | -151.36 | -310.05 | 261.27
方案6 | -64.77 | -88.96 | 516.75 | 626.35 | 614.70 | 742.15 | 1358.23
方案7 | 358.47 | 488.27 | 836.55 | 1010.11 | -3.02 | 22.78 | 420.82
方案8 | 358.47 | 488.27 | 836.55 | 1010.11 | 752.84 | 1019.25 | 1482.46
注：表中Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ分别代表该工程开工后的第2年、第3年、第4年、第5年。 |  |  |  |  |  |  | 
各电站逐年导流风险收益
效益类型 | 方案1 | 方案2 | 方案3 | 方案4 | 方案5 | 方案6 | 方案7 | 方案8
控泄成本 | -454.4 | -454.4 | -454.4 | -454.4 | -664.6 | -664.6 | -664.6 | -664.6
导流风险效益R | -3849.4 | -1109.2 | 348.8 | 2956.2 | 789.2 | 3704.4 | 3133.9 | 5947.9
导流经济效益C | 10630.1 | 6141 | 4489.1 | 0 | 10630.1 | 6141 | 4489.1 | 0
综合效益 | 6326.3 | 4577.4 | 4383.5 | 2501.8 | 10754.7 | 9180.8 | 6958.4 | 5283.3
控泄综合效益
导流时段 | 导流标准 | 电站A | 电站B
一期导流 | 10年一遇 | 21921.98 | 16206.11
 | 20年一遇 | 24654.20 | 18362.10
二期导流 | 10年一遇 | 23134.37 | 18231.18
 | 20年一遇 | 26543.10 | 20564.30
导流投资收益
单位耗水率法
Notes: 计算出导流风险率后，通过导流风险收益的定义计算各电站逐年导流风险收益，并分别计算上游电站的发电损失，导流系统投资收益等，相加得到各方案的控泄综合效益

## Slide 39: 4.3控泄效益分配
效益类型 |  | 方案1 | 方案2 | 方案3 | 方案5 | 方案6 | 方案7
综合效益值 |  | 6326.3 | 4577.4 | 4383.5 | 10754.7 | 9180.8 | 6958.4
效益 分配值 | 电站G | 4673.6 | 3148.2 | 3317.5 | 8035.9 | 6030.8 | 5591.9
 | 电站A | 868.7 | 1429.2 | 0 | 1915 | 3150.0 | 0
 | 电站B | 784.0 | 0 | 1066.0 | 803.8 | 0 | 1366.5
计算对象 | 方案1 | 方案2 | 方案3 | 方案5 | 方案6 | 方案7
电站G | 4436.1 | 2530.4 | 2019.2 | 8035.9 | 4247.3 | 3427.5
电站A | 993.5 | 1561.4 | 0 | 1915.0 | 2218.5 | 0
电站B | 896.6 | 0 | 940.8 | 803.8 | 0 | 837.6
控泄综合效益
双人博弈模型
三人博弈模型
方案2
方案3
方案6
方案7
方案1
方案5
备选方案中电站Shapley值
电站G的控泄效益分配值最大
Notes: 相较于不控泄方案，将上游控泄电站采取控泄措施、下游在建电站降低导流标准视为参与合作，则方案2，3，6，7为双人博弈模型，方案1，5为三人博弈模型，计算备选方案中各电站的shapley值
通过计算结果可以看出，不管在哪种博弈类型中，电站G的控泄效益分配比例均为最大，这是因为电站G作为上游控泄电站，是合作联盟成立的基础，对联盟的贡献值最大，

## Slide 40: 4.4导流方案群决策
备选方案 | 确定性费用 (万元) |  | 不确定性费用 (万元) |  | 最大平均施工强度 (万m3/月) | 
 | 电站A | 电站B | 电站A | 电站B | 电站A | 电站B
方案1 | 44187.6 | 33653.3 | 28244.9 | 37055.1 | 47.2 | 40.6
方案2 | 43627.1 | 38926.4 | 28244.9 | 34986.4 | 47.2 | 42.7
方案3 | 51197.3 | 33371.3 | 25851.9 | 35875.1 | 49.7 | 40.6
方案4 | 51197.3 | 38926.4 | 25851.9 | 33939.1 | 49.7 | 42.7
方案5 | 43141.3 | 33633.5 | 25660.8 | 35000.6 | 47.2 | 40.6
方案6 | 41906.3 | 38926.4 | 25660.8 | 32756.8 | 47.2 | 42.7
方案7 | 51197.3 | 33070.8 | 24582 | 34359.8 | 49.7 | 40.6
方案8 | 51197.3 | 38926.4 | 24582 | 32217.3 | 49.7 | 42.7
方案9 | 51197.3 | 38926.4 | 27275.4 | 35471.9 | 49.7 | 42.7
规范化
各方案的决策指标值
隶属度矩阵R
Notes: 考虑控泄效益分配及风险控制作用后，可以计算求得各方案的决策指标值，规范化后得到隶属度矩阵

## Slide 41: 4.4导流方案群决策
主观权重 |  | 确定性费用 |  | 不确定性费用 |  | 最大平均施工强度 | 
 |  | 电站A | 电站B | 电站A | 电站B | 电站A | 电站B
业主单位 |  | 0.261 | 0.261 | 0.174 | 0.148 | 0.078 | 0.078
电站A | 设计单位 | 0.256 | 0.222 | 0.179 | 0.154 | 0.103 | 0.085
 | 施工单位 | 0.250 | 0.217 | 0.133 | 0.117 | 0.150 | 0.133
电站B | 设计单位 | 0.236 | 0.205 | 0.197 | 0.189 | 0.079 | 0.094
 | 施工单位 | 0.214 | 0.186 | 0.171 | 0.179 | 0.121 | 0.129
客观权重 | 确定性费用 |  | 不确定性费用 |  | 最大平均施工强度 | 
 | 电站A | 电站B | 电站A | 电站B | 电站A | 电站B
权重值 | 0.216 | 0.205 | 0.152 | 0.148 | 0.139 | 0.139
主观权重
最优最劣法
客观权重
熵权法
综合权重
离差极小化法
权重系数 | 业主单位 | 电站A |  | 电站B | 
 |  | 设计单位 | 施工单位 | 设计单位 | 施工单位
 | 0.3404 | 0.3020 | 0.3462 | 0.1829 | 0.4249
 | 0.6596 | 0.6980 | 0.6538 | 0.8171 | 0.5751
权重系数表
综合权重
综合权重 |  | 确定性费用 |  | 不确定性费用 |  | 最大平均施工强度 | 
 |  | 电站A | 电站B | 电站A | 电站B | 电站A | 电站B
业主单位 |  | 0.231 | 0.223 | 0.151 | 0.142 | 0.127 | 0.126
电站A | 设计单位 | 0.228 | 0.210 | 0.160 | 0.150 | 0.128 | 0.122
 | 施工单位 | 0.228 | 0.209 | 0.146 | 0.138 | 0.143 | 0.137
电站B | 设计单位 | 0.220 | 0.205 | 0.161 | 0.156 | 0.128 | 0.130
 | 施工单位 | 0.215 | 0.197 | 0.160 | 0.161 | 0.132 | 0.135
综合权重向量集合
Notes: 各梯级电站的业主、设计和施工单位作为工程的主要负责单位，在施工导流方案的决策过程中起主导作用，共同组成该导流方案决策问题的决策群体。
各决策者分别对决策指标进行主观赋权，再与客观权重耦合得到综合权重向量集合

## Slide 42: 4.4导流方案群决策
权重值 | 业主单位 | 电站A |  | 电站B | 
 |  | 设计单位 | 施工单位 | 设计单位 | 施工单位
λk | 0.183 | 0.231 | 0.182 | 0.225 | 0.179
决策者权重值
相似度矩阵S
决策者偏好的集结
矩阵相似度法
Notes: 将每个决策者的综合权重向量与隶属度矩阵相乘便可得到五个决策者的加权决策矩阵，再通过矩阵相似度法求取各决策者权重，实现对决策者偏好的集结，得到群体决策矩阵

## Slide 43: 4.4导流方案群决策
项目 | 方案1 | 方案2 | 方案3 | 方案4 | 方案5 | 方案6 | 方案7 | 方案8 | 方案9
相对贴近度 | 0.582 | 0.460 | 0.418 | 0.237 | 0.761 | 0.592 | 0.472 | 0.339 | 0.114
方案排序 | 3 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9
距离值 | 方案1 | 方案2 | 方案3 | 方案4 | 方案5 | 方案6 | 方案7 | 方案8 | 方案9
 | 0.331 | 0.444 | 0.503 | 0.597 | 0.168 | 0.361 | 0.479 | 0.586 | 0.626
 | 0.461 | 0.378 | 0.361 | 0.186 | 0.533 | 0.523 | 0.428 | 0.301 | 0.081
备选方案5的相对贴近度最大，可认为是最优方案。
推荐在上游电站G降低控泄水位为836.2m的情况下，电站A和电站B均采用10年一遇的导流标准。
备选方案与正、负理想方案的距离值
各备选方案评价结果
群体决策矩阵
Notes: 以群体决策矩阵为对象，通过TOPSIS法对导流方案进行排序，其中备选方案5的相对贴近度最大，可认为是最优方案。
推荐在上游电站G降低控泄水位到836.2m，且电站A和电站B均采用10年一遇的导流标准。

## Slide 44
05
结论与展望
5.1研究结论
5.2展 望
Notes: 第五章结论与展望

## Slide 45: 5.1研究结论
针对同步建设下的梯级施工导流系统，分析在不同建设环境下施工洪水组成及特性，基于Monte-Calro法建立了导流风险率计算模型，为施工导流风险控制与决策提供了基础
从成本和效益两个角度对上游电站参与风险控制的控泄综合效益进行量化，基于合作博弈理论建立了效益分配模型，讨论了风险控制在经济上的可能性
以实际工程为例，在导流风险计算成果的基础上，计算了各电站的效益分配值，并对导流方案进行决策，论证了本文方法的合理性和可靠性。
针对同步建设下导流方案决策具有多属性及多利益主体的特征，基于TOPSIS法建立了导流方案多属性群决策模型，为导流方案决策提供了科学有效方法
2
1
3
4
结论
Conclusion
Notes: 通过以上研究，可以得出4点结论。

## Slide 46: 5.2展 望
（1）考虑到上游电站对天然洪水的调蓄作用，其下泄洪水不一定服从P-Ⅲ型分布，将根据下泄洪水过程及典型洪水过程的实测数据，对其频率分布进行科学描述。
（2）由于合作联盟中不同水电站的建设状态、发电规模、建设成本及地理位置等因素的差异，综合考虑这些因素对效益分配的影响，对建立的效益分配模型进行修正。
Notes: 在本文的研究写作过程中，认识到今后可以在以下方面开展进一步工作：
（1）考虑上有电站的调蓄作用，对下泄洪水的频率分布进行合理的描述；
（2）综合考虑合作联盟中各电站在参与联盟时的资源投入、风险承担等因素存在的差异，对所建立的效益分配模型进行修正。

## Slide 47
评阅意见修改情况说明
专家意见1： | 如何根据MC法模拟上游洪水过程，根据溃堰洪水计算参数，计算并抽取溃堰洪水过程，建议在文中案例部分具体分析阐明。
修改说明： | 已在4.3.1.5添加相应的内容。
Notes: 以上是我对论文主要内容的汇报，下面对评阅意见修改情况进行说明
1.如何根据MC法模拟上游洪水过程，根据溃堰洪水计算参数，计算并抽取溃堰洪水过程，建议在文中案例部分具体分析阐明。

## Slide 48
Notes: 以上是本次汇报的基本内容，感谢胡老师和刘老师的悉心指导，感谢师兄弟的帮助，请大家批评指正。